## Slide 1
NPU Burn：算子压测与模型 SDC
CATMonitor A2 使用指南 ARM64 候选版本 2026-10-14
算子压测
选择已授权的逻辑设备和算子，在指定 tensor 配置下执行计算与结果校验。
结果按设备、算子及 CSV 用例记录汇总，检测错误必须为 0。
模型 SDC
GPT3 / Llama2 先在健康单卡生成参考，再用匹配配置进行对照。参考是训练标准结果，不是预训练权重。
多卡逐卡独立运行，不合并显存。
参数 | 具体含义
逻辑设备 0、1 | 运行时索引，与宿主 davinci 编号分开
算子 / 模型 | matmul、conv2d 等 / GPT3、Llama2
Tensor 配置 | shape、dtype、pattern、run_count
参考 ID / 操作 | create_reference 或 compare
作业时限 1800 s | 超时上限，不等于持续压测 30 分钟
预检通过只说明准入条件满足。
A2 quant_matmul 缺少上游策略，不能套用 A3/A5。
统一 Controller 管理 CLI / Web 作业、状态、历史与取消。Stress 结果不计入监控健康分。
01
Notes: 公开源码依据：https://github.com/spike677/CATMonitor/tree/5a3537cfc0cd1420c5e63bb4991e72c832781eca
相关文件：scripts/stress/generate_stress_deployment.sh，docker/docker-compose.yml，docker/docker-compose.npu.yml，docker/docker-compose.stress.yml，features/stress/static/stress.js，features/stress/workloadplugin/npu_model_linux.go，docker/stress/npu/model_sdc.py。
内容核对日期：2026-10-14。以下为 A2 ARM64 候选版使用说明，不代表 A3 配套或官方软件栈认证。
使用范围：
1. 算子支持列表以当前镜像实际准入检查为准，不把 selectable=true 称为所有参数均经硬件认证。
2. dtype 不支持时明确失败，不自动替换精度。
3. run_count 属于配置文件中的运行计数，不能将 CSV 行数解释成 run_count。
4. 模型在 case_catalog 中 selectable=false 表示不属于算子选择，不足以推断参考缺失。模型单独走 model_capabilities 和模型预检。
5. 当前保守的 NPU 空闲门禁检查整机业务进程。忙时拒绝启动 NPU workload，不妨碍获取源码、pull 镜像或生成配置。不要为了验收杀业务。

## Slide 2
下载：三张镜像分别包含什么
适用 A2 / linux/arm64。已有镜像可直接创建容器，无需在目标节点重新编译或安装 wheel。
镜像仓库名 | 镜像包含的内容 | 用途 / 按需下载
catmonitor-npu | CATMonitor daemon / CLI / Controller、Web、DFeE | 基础监控与控制面 一张镜像启动 3 个服务
catmonitor-stress-cpu | STREAM、HPL、HPCG、MPI、OpenBLAS、workload executor | 启用 CPU 压测时下载 不单独提供 CLI / Web
catmonitor-stress-npu | CANN 8.5.1、torch / torch_npu、NPU Burn、Custom Ops、lspci | 启用 NPU / 模型 SDC 时下载 宿主仍需兼容 Ascend 驱动
镜像地址与下载
R=ghcr.io/spike677
T=arm64-v0.3.6-a2-5a3537cfc0cd
CT=arm64-candidate-5a3537c-20261014
CONTROL="$R/catmonitor-npu:$T"
CPU="$R/catmonitor-stress-cpu:$CT"
NPU="$R/catmonitor-stress-npu:$T"
docker pull "$CONTROL"
docker pull "$CPU"
docker pull "$NPU"
配套源码
git clone -b codex/npu-model-a3-migration \
https://github.com/spike677/CATMonitor.git
cd CATMonitor
git checkout --detach 5a3537cfc0cd
无缓存下载约：Control 123 MB、CPU 60 MB、NPU 5.94 GB。NPU 落盘约 16.1 GB，还需为结果和构建缓存留空间。
这些是带提交身份的候选镜像，不用 latest。仅 NPU 模式无需下载 CPU 镜像；离线可 save/load 同一镜像。
02
Notes: 公开源码依据：https://github.com/spike677/CATMonitor/tree/5a3537cfc0cd1420c5e63bb4991e72c832781eca
相关文件：scripts/stress/generate_stress_deployment.sh，docker/docker-compose.yml，docker/docker-compose.npu.yml，docker/docker-compose.stress.yml，features/stress/static/stress.js，features/stress/workloadplugin/npu_model_linux.go，docker/stress/npu/model_sdc.py。
内容核对日期：2026-10-14。以下为 A2 ARM64 候选版使用说明，不代表 A3 配套或官方软件栈认证。
【下载命令，Bash 同一会话执行】
git clone -b codex/npu-model-a3-migration https://github.com/spike677/CATMonitor.git
cd CATMonitor
git checkout --detach 5a3537cfc0cd1420c5e63bb4991e72c832781eca
git status --short
R=ghcr.io/spike677
T=arm64-v0.3.6-a2-5a3537cfc0cd
CT=arm64-candidate-5a3537c-20261014
CONTROL="$R/catmonitor-npu:$T"
CPU="$R/catmonitor-stress-cpu:$CT"
NPU="$R/catmonitor-stress-npu:$T"
docker pull "$CONTROL"
docker pull "$CPU"
docker pull "$NPU"
docker image inspect "$CONTROL" "$CPU" "$NPU" --format '{{.RepoTags}} {{.Os}}/{{.Architecture}} {{.Id}}'
预期 Image ID：
Control sha256:65ea0e1a39b191300f5c1af7c3ebafbc36c33b6a74fc8f393c7c764f0679bb33
CPU sha256:b3e5748d1e8b6451b057574d032d8cce6cfb794e2ff86cf125c3efd55c803b03
NPU sha256:441578d7c49c3773a86a0625b6a1f99fd517668ffb905d822bc462dbfd799735
固定 Registry digest：
Control ghcr.io/spike677/catmonitor-npu@sha256:e12c566bb953c1fcfb532a26c5c3001afef95520117a04247990a726dd8c3982
CPU ghcr.io/spike677/catmonitor-stress-cpu@sha256:9b80439eab43b502a6db7bb8bc6183405e858f7dbf943f7db1dc7b5b3412844c
NPU ghcr.io/spike677/catmonitor-stress-npu@sha256:f63e6072de5abf5e2113da9c1ff72165eeef2985fff6366145c6f56a9479417b
来源：当前个人 GHCR 对应 tag 的 manifest/config 检查记录，Control/CPU 与本地 .delivery/CANDIDATE_IMAGES_20261014.md 身份交叉核对。镜像大小为压缩层合计近似下载量，已有缓存时更少。分支名带 a3-migration，不代表本页 NPU 镜像面向 A3。
离线节点：在有网络的获准机器执行 docker save -o catmonitor-a2-images.tar "$CONTROL" "$CPU" "$NPU"，传入目标节点后 docker load -i catmonitor-a2-images.tar，再 inspect 核对身份。tar 不放 Git。无需挂宿主 Python site-packages，不对运行容器临时 pip install。

## Slide 3
部署：生成配置后组合 Compose
前提：驱动、设备节点、Docker / Compose v2 正常，名称和端口无冲突。新部署不会修改其他业务容器。
1 生成 A2 配置
G=/etc/catmonitor/a2-stress，先创建目录；CONTROL / CPU / NPU 沿用上一页。
bash scripts/stress/generate_stress_deployment.sh \
--output-dir "$G" --control-image "$CONTROL" \
--cpu-image "$CPU" --npu-image "$NPU" \
--hpl-profile small --hpl-processes 1 \
--npu-chip-generation A2 --npu-runtime runc \
--npu-burn-device 0 \
--npu-allowed-devices 0,1 \
--npu-allowed-models gpt3,llama2 \
--allow-npu-reference-generation \
--enable-web
设备授权示例为 124 双卡逻辑 0、1。
其他节点按 doctor / 实际拓扑核对，不能把 davinci2、5 填成逻辑设备 2、5。
2 启动并检查 5 个服务
export CATMONITOR_IMAGE="$CONTROL"
dc() {
docker compose -p catmonitor-a2 \
-f docker/docker-compose.yml \
-f docker/docker-compose.npu.yml \
-f docker/docker-compose.stress.yml \
-f "$G/docker-compose.stress.generated.yml" \
--profile stress-cpu --profile stress-npu "$@"
}
dc config --services
dc up -d
dc exec -T catmonitor \
catmonitor stress doctor -o table
catmonitor、web、dfee
catmonitor-stress-cpu、catmonitor-stress-npu
generated 是 overlay，不能单独启动。
缺少 --profile 时不会启用对应压测服务。
完整预检、目录、CANN 路径与命令见本页备注。只启用 NPU：省略 CPU image 参数与 stress-cpu profile。
03
Notes: 公开源码依据：https://github.com/spike677/CATMonitor/tree/5a3537cfc0cd1420c5e63bb4991e72c832781eca
相关文件：scripts/stress/generate_stress_deployment.sh，docker/docker-compose.yml，docker/docker-compose.npu.yml，docker/docker-compose.stress.yml，features/stress/static/stress.js，features/stress/workloadplugin/npu_model_linux.go，docker/stress/npu/model_sdc.py。
内容核对日期：2026-10-14。以下为 A2 ARM64 候选版使用说明，不代表 A3 配套或官方软件栈认证。
【安全边界】
以下是新部署示例，以 root 或具备 Docker 权限的管理员身份执行。先盘点同名 workload 容器和 19320/19322/19323/9333 端口。项目名隔离不会隔离 host network 端口，也不会覆盖 workload 的固定 container_name。发现冲突就停止并制定维护窗口，不能 docker rm -f 或 docker compose down 其他业务。不要对整台机器 docker prune。
宿主检查：
uname -m
docker version
docker compose version
npu-smi info
ls -l /dev/davinci[0-9]*
docker ps -a --format 'table {{.Names}}\t{{.Image}}\t{{.Status}}'
ss -lntp
docker info --format '{{.DockerRootDir}}'
df -h / /home
确认 compose 中宿主绑定路径确实存在，特别是 driver/lib64、driver/version.info、/etc/ascend_install.info、/usr/local/dcmi、npu-smi，以及监控 overlay 的 hccn_tool/nnae/ascend-toolkit。节点路径不同先用获准的本地 override 修正，不能把不存在的文件路径自动创建成目录。
【完整生成命令】
G=/etc/catmonitor/a2-stress
OUT=/var/lib/catmonitor/npu-output
install -d -m 0750 "$G" "$OUT" /var/lib/catmonitor/stress
bash scripts/stress/generate_stress_deployment.sh \
--output-dir "$G" --control-image "$CONTROL" \
--cpu-image "$CPU" --npu-image "$NPU" \
--stream-threads 1 \
--hpl-profile small --hpl-processes 1 --hpl-threads 1 \
--hpcg-processes 1 --hpcg-threads 1 \
--hpcg-nx 32 --hpcg-ny 32 --hpcg-nz 32 --hpcg-runtime 60 \
--npu-chip-generation A2 --npu-runtime runc \
--npu-device-mode full --npu-security-profile legacy-privileged \
--npu-burn-device 0 --npu-allowed-devices 0,1 \
--npu-run-case matmul --npu-threads 1 \
--npu-output-dir "$OUT" \
--npu-ascend-env-script /usr/local/Ascend/cann-8.5.1/set_env.sh \
--npu-allowed-models gpt3,llama2 \
--allow-npu-reference-generation \
--npu-model-memory-mode checkpointed \
--enable-web
export CATMONITOR_IMAGE="$CONTROL"
export CATMONITOR_WEB_ADDR=:19322
dc() {
docker compose -p catmonitor-a2 \
-f docker/docker-compose.yml \
-f docker/docker-compose.npu.yml \
-f docker/docker-compose.stress.yml \
-f "$G/docker-compose.stress.generated.yml" \
--profile stress-cpu --profile stress-npu "$@"
}
dc config --services
dc config
dc up -d
dc ps
dc exec -T catmonitor catmonitor stress doctor -c /etc/catmonitor/catmonitor.yaml -o table
curl -fsS http://127.0.0.1:19320/-/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:19322/api/stress/config
curl -fsS -o /dev/null http://127.0.0.1:19323/
这组参数保留 full 模式已有 A2 runc 权限契约。legacy-privileged 为高权限，应由管理员审核，不能作为预检失败后的随意升级手段。Web/DFeE 不挂 Docker socket，只有 daemon/controller 挂载。
预检目标：CPU stream/hpl/hpcg 三项、NPU 一项均可用。若有业务占用 NPU，应等待空闲窗口，不把 busy 误判成安装失败。
生成器发现宿主节点但不替管理员认证任意节点的 logical/物理映射。124 的宿主节点 2、5 对应运行时可选 0、1 是既有实测示例，不能当跨平台永久映射。
数据：snapshot/data/csv 使用项目命名卷；Stress history 在 /var/lib/catmonitor/stress；NPU CSV 持久化到 OUT；模型参考存于 workload state 的 model-references。不要删除这些卷作为日常更新步骤。

## Slide 4
参数调整：部署授权与本次作业分开
管理员修改生成器输入；用户在 Web / CLI 为单个 Job 选择设备、算子或模型。
调整对象 | 明确参数 / 示例 | 生效方式
设备与模型权限 | --npu-burn-device 0 --npu-allowed-devices 0,1 --npu-allowed-models gpt3,llama2 | 重新生成配置并更新 Controller 默认选卡 ≠ 授权范围
CPU 规模 | --hpl-profile small --hpl-processes 1 --hpl-threads 1；--hpcg-runtime 60 | 重建 CPU 容器，不重编镜像 HPL 必须 P × Q = MPI ranks
Tensor / 模型参数 | --npu-config-dir /opt/catmonitor/npu-config/a2-v1 完整 JSON 配置目录，只读挂载 | 空闲时更新 NPU 容器并重做预检 参数改变后核对 / 重建匹配参考
本次作业 | --npu-devices 0,1 --npu-cases matmul,conv2d | 只作用于本次 Job 不修改共享 YAML 或容器默认值
单次算子作业
dc exec -T catmonitor catmonitor stress run \
--bench npu_burn --npu-devices 0,1 \
--npu-cases matmul,conv2d -o table
配置更新与取消
dc up -d --no-deps --force-recreate \
catmonitor catmonitor-stress-cpu catmonitor-stress-npu
dc exec -T catmonitor catmonitor stress cancel --job ID
只更新参数发生变化的服务，先确认无活动 Job。不要仅 restart 或临时 docker exec -e。完整变更步骤在备注。
04
Notes: 公开源码依据：https://github.com/spike677/CATMonitor/tree/5a3537cfc0cd1420c5e63bb4991e72c832781eca
相关文件：scripts/stress/generate_stress_deployment.sh，docker/docker-compose.yml，docker/docker-compose.npu.yml，docker/docker-compose.stress.yml，features/stress/static/stress.js，features/stress/workloadplugin/npu_model_linux.go，docker/stress/npu/model_sdc.py。
内容核对日期：2026-10-14。以下为 A2 ARM64 候选版使用说明，不代表 A3 配套或官方软件栈认证。
【HPL 与 HPCG 的现场问题】
旧/新 cpu-workload.env 完全相同并不能证明 HPL 网格正确。HPL_N/NB/P/Q 留空时使用镜像 HPL.dat，若其中 P=4,Q=2 而 ranks=1，则 doctor 正确拒绝 4×2!=1。
使用 --hpl-profile small --hpl-processes 1 --hpl-threads 1，得到 N4096/NB256/P1/Q1。不要只给 --hpl-p 1 --hpl-q 1，当前生成器要求 N/NB/P/Q 四项成组设置。显式等价参数为 --hpl-n 4096 --hpl-nb 256 --hpl-p 1 --hpl-q 1 --hpl-processes 1。
HPCG 参数独立：--hpcg-processes 1 --hpcg-threads 1 --hpcg-nx 32 --hpcg-ny 32 --hpcg-nz 32 --hpcg-runtime 60。STREAM_THREADS=0 意味着不设置 OMP 线程数，不等于运行零线程。
【模型参数变体，无需重编镜像】
先准备同一镜像版本的完整 JSON 配置目录，不裁掉 A3 或其他原始配置。下面示例创建独立的小步数变体，参数只是示例，并不保证当前节点显存或 SDC 已通过：
python3 scripts/stress/npu_config_profile.py \
--source-dir /opt/catmonitor/npu-config/base \
--output-dir /opt/catmonitor/npu-config/a2-v1 \
--batch-size 1 --num-warmup 2 --run-count 10
python3 scripts/stress/npu_config_profile.py \
--validate-dir /opt/catmonitor/npu-config/a2-v1
在上一页完整 generator 命令中增加：
--npu-config-dir /opt/catmonitor/npu-config/a2-v1
需要激活重计算则设置 --npu-model-memory-mode checkpointed。改变 memory mode、模型参数或运行软件栈后，旧参考必须重新匹配检查，不能绕过哈希。
【更新】
1. 先用 dc exec -T catmonitor catmonitor stress status -o table 确认无活动 Job。
2. 备份当前 generated 目录，保留镜像 digest、Compose config 和数据卷。
3. 使用完整 generator 参数输出到新的 G 目录，完整保留模型授权、设备 allowlist 和原有效 CPU 参数，避免局部复制丢配置。
4. 更新 G 后 dc config，检查最终 image、environment、devices、volumes 和 profile。
5. 只对受影响服务执行 dc up -d --no-deps --force-recreate；单独 CPU 改参只列 catmonitor-stress-cpu，Controller YAML 改变才列 catmonitor，NPU env/config 变化才列 catmonitor-stress-npu。
6. 再做 doctor 与模型只读预检。直接改挂载目录的文件不会得到原子切换保证，禁止在运行 Job 中改配置。
【CLI 例子】
dc exec -T catmonitor catmonitor stress run \
--bench npu_burn --npu-devices 0,1 --npu-cases matmul,conv2d -o table
dc exec -T catmonitor catmonitor stress status -o table
dc exec -T catmonitor catmonitor stress cancel --job '<实际 Job ID>'
作业请求与实际 CSV 的设备/算子不一致时不能判总体成功。Cancel 始终按 Job ID，不依据当前网页勾选，也不杀其他业务进程。

## Slide 5
Web 操作与真实 A2 报告
访问 http://节点IP:19322/stress/。本页为开源 A2 页面中的历史结果，截图日期 2026-10-14。
算子压测：matmul，逻辑设备 0、1
模型 SDC：Llama2，匹配参考对照
420/420 是 CSV 记录数：每卡 210 条。
检测错误 0，作业总耗时 1.99 分钟。
选择区决定本次请求，历史报告说明实际结果。
compare 比较步数 72，检测错误 0。
保存步数 0 是对照任务的正常表现。
首次：单卡生成参考，再切回 SDC 对照。
生成参考成功 ≠ SDC 检测通过
作业日期 2026-10-13；历史结果仅对当时的镜像、参数和参考有效。启用 Run/Cancel 的 Web 只对可信网络开放。
05
Notes: 公开源码依据：https://github.com/spike677/CATMonitor/tree/5a3537cfc0cd1420c5e63bb4991e72c832781eca
相关文件：scripts/stress/generate_stress_deployment.sh，docker/docker-compose.yml，docker/docker-compose.npu.yml，docker/docker-compose.stress.yml，features/stress/static/stress.js，features/stress/workloadplugin/npu_model_linux.go，docker/stress/npu/model_sdc.py。
内容核对日期：2026-10-14。以下为 A2 ARM64 候选版使用说明，不代表 A3 配套或官方软件栈认证。
截图来源：http://123.60.231.86:5001/stress/ ，2026-10-14 从当前开源 A2 页面直接截图。5001 是该实验环境的访问入口，产品默认 Web 端口仍是 19322。未访问闭源节点，未执行新 workload。
算子历史 Job：a50991c39e2680f7，2026-10-13 10:48:32，CLI，matmul，logical0/1，各210/210记录、总420/420、err_count0、1.99分钟。
模型历史 Job：6019333d43cc31dc，2026-10-13 17:46:54，Web，llama2，compare，参考ID llama2-b32-cp-dual-1791882886，logical0/1，比较72步，保存0步，检测错误0，激活重计算。该历史报告不替代今天候选镜像的新硬件验收。
【Web 算子操作】
1. 进入 /stress/，只勾选 NPU Burn。
2. 选择获准且确认空闲的 logical 设备，再选算子。当前可选列表来自镜像能力/准入结果，不是实机认证清单。
3. 展开“已选算子的 tensor 参数（只读）”查看 shape、dtype、pattern、run_count。需要修改参数时走外部配置，而非在浏览器改只读字段。
4. 确认请求后点“开始压测”，由唯一 Controller 重新预检并创建 Job。CLI 与 Web 可见同一作业。
5. 完成后核对实际设备/算子、当前作业 CSV 完整性、全部 PASS 与检测错误0。用例数不是卡数、算子数或迭代次数。
6. 按 Job ID 取消，不根据当前选项取消。
【模型参考与 SDC 的正确流程】
Controller 必须允许模型，并设置 allow_npu_reference_generation=true。
1. 选择 NPU Burn 后切换“模型 SDC”，选择 GPT3 或 Llama2。
2. 第一次使用：展开“首次使用：准备参考”，点“切换到生成参考（单卡）”。只选择一张已确认健康、获准、空闲的逻辑卡，填写新的参考 ID。切换按钮本身不会生成参考。
3. 点“预检本次选择（不训练）”，通过后再点主按钮“生成参考”并确认。生成参考会实际运行模型，占用 NPU。
4. 完成报告要求 outcome=reference_generated，saved_steps=expected_steps，errors=0。仅目录存在或文件存在不算成功。参考会持久化到 CATMONITOR_MODEL_REFERENCE_ROOT，并记录当前配置和运行栈身份。
5. 切回对照模式，选择同一模型，填写对应 reference ID，在参数、软件栈和显存策略匹配的条件下再次预检并“开始 SDC 检测”。
6. 最终 outcome=sdc_passed，每个请求设备都有完整 checked_steps，errors=0。
7. 普通 NPU doctor PASS 不保证模型预检或训练通过。case_catalog 中模型 selectable=false 仅表示不作为算子，不代表模型未支持或参考不存在。
【端口与安全】
可直连节点时无需 SSH 隧道：监控 /，Stress /stress/，DFeE :19323/，Exporter :19320/metrics（DFeE Exporter :9333/metrics）。设置 CATMONITOR_WEB_ADDR=:19322，放行可信来源访问。当前 Stress Run/Cancel 尚无认证/RBAC，不应直接暴露公网或不可信网络。
截图期间页面一度提示 workload 容器未运行，随后自动刷新为预检通过。说明当前可用性与历史 PASS 是不同状态，不能用历史结果掩盖现有故障。

## Slide 6
部署流程：配套交付到首次作业
已有成品镜像时，目标节点无需重新编译。A2 / A3 分别选择与驱动兼容的 NPU 软件栈。
87 已有服务时保留旧实例，独立名称、目录、卷与端口。只换 Compose 项目名不能解决 host 网络端口冲突。
06
1 取得配套交付
固定 Git commit
pull 或 save/load
2 核对节点条件
架构、驱动、空间
设备授权、端口
3 生成节点配置
生成 YAML / env
及 Compose overlay
4 启动所需服务
合并 Compose
启用压测 profile
5 检查部署
doctor / snapshot
Web 与配置 API
在线：pull 固定镜像
离线：校验 tar 与 ID
卷与临时补丁另行管理
已有业务先保留
宿主节点 ≠ logical ID
映射范围须获授权
配置在目标节点生成
不照搬 85 的 A2 设备号
A3 保留完整配置
base + npu + stress
+ generated overlay
generated 不能单独启动
检查真实 preflight 字段
失败即停，不跳过门禁
通过不等于硬件实测通过
首次作业验收
确认设备空闲
业务忙则等待维护窗口
CLI / Web 提交
沿用唯一 Controller
核对本轮结果
请求与 CSV 一致，错误为 0
验证 Cancel
按 Job ID 取消并检查清理
Notes: 部署步骤：
1. 先固定配套源码提交、镜像 Image ID 和 registry digest。docker save/load 不包含 volumes 或容器运行中临时替换的包。
2. A2 workload 不能仅改 chip_generation=A3 就视为 A3 适配。Control/CPU 是否复用取决于平台、驱动与执行协议。
3. 在 87 保留已有 CATMonitor，采用独立目录、容器名、Compose 项目与数据卷。当前 daemon Metrics 固定 :19320，旧服务采用 host 网络时，新增实例需另行设计网络隔离和宿主端口，不能只改项目名。
4. 基础监控 3 容器，增加 CPU 或 NPU 各增加 1 个，Full 为 5 个。
5. doctor 检查 JSON preflight，不能只看 describe 退出 0。busy 不阻止拿源码、pull 或生成配置，但必须遵守运行时准入。
6. NPU 算子报告须属于本轮 Job，设备/算子覆盖正确，CSV result 与 err_count 满足要求。测试取消需证明对应进程退出。
公开依据（固定提交）：
https://github.com/spike677/CATMonitor/blob/9c90f215caf91287056fc8fbc4c2362a2b566cd8/docker/NPU_A2_USAGE_GUIDE.md
https://github.com/spike677/CATMonitor/blob/9c90f215caf91287056fc8fbc4c2362a2b566cd8/docker/NPU_A3_MIGRATION_GUIDE.md
https://github.com/spike677/CATMonitor/blob/9c90f215caf91287056fc8fbc4c2362a2b566cd8/docker/docker-compose.yml
https://github.com/spike677/CATMonitor/blob/9c90f215caf91287056fc8fbc4c2362a2b566cd8/scripts/stress/generate_stress_deployment.sh
本页为操作流程，未声称新增 A3 硬件验收结果。

## Slide 7
压测功能修改：代码、测试与镜像更新
新增能力、修复运行逻辑或升级依赖时，按改动范围重建镜像。已部署容器不临时覆盖源码或 wheel。
先固定源码、patch/profile 和镜像身份。候选验收通过再切换，保留旧镜像与配置供回滚。
07
修改范围
代码与依赖入口
受影响的构建产物
控制面功能
CLI / Web / Controller
公开源码中的正式实现
请求校验、作业协议、页面与报告
保持唯一 Controller 调用链
Control 镜像
docker/build.sh npu
CPU 执行功能
执行组件与基础依赖
CPU plugin / workload executor
STREAM、HPL、HPCG 及运行依赖
CPU workload 镜像
CPU build 脚本
NPU / 模型功能
完整源码与受控补丁
NPU plugin / adapter / Custom Ops
上游变更通过显式 profile + patch 管理
NPU workload 镜像
build_npu_burn_image.sh
回归测试
单测、契约、导入与构建检查
新候选镜像
记录源码与镜像身份
空闲窗口切换
仅重建受影响的服务
节点验收
doctor、真实结果与 Cancel
Notes: 本页区分代码开发和运行配置。
1. Control 包含 daemon、CLI、Web、Controller、DFeE。修改请求/报告协议时，检查 Control 与 workload 的配套性，可能需要同步构建多个镜像。
2. CPU 构建入口按当前仓库脚本维护，不要求 CPU 功能不变时为 A3 迁移重复构建。
3. NPU 上游改动以 compatibility profile 和 patch 固化，保留完整 A3 配置。不能把带补丁的镜像标成 profile=none。
4. wheel 作为镜像构建输入时必须验证来源、Python ABI、torch/torch_npu、Custom Ops 真实导入及完整配置。未经镜像构建入口和校验支持，不用临时 docker cp/pip install 替代交付。
5. 先跑回归，再创建独立候选标签。需要分发时按授权推送或 save/load，并校验拉回身份；本页不代表已经发布。
6. 等 Job 终态和进程清理后切换受影响服务，保护历史与参考卷。真实硬件测试未做标记 PENDING。
公开依据（固定提交）：
https://github.com/spike677/CATMonitor/blob/9c90f215caf91287056fc8fbc4c2362a2b566cd8/docker/DEVELOPER_GUIDE.md
https://github.com/spike677/CATMonitor/blob/9c90f215caf91287056fc8fbc4c2362a2b566cd8/docker/NPU_A3_MIGRATION_GUIDE.md
https://github.com/spike677/CATMonitor/blob/9c90f215caf91287056fc8fbc4c2362a2b566cd8/scripts/stress/build_npu_burn_image.sh
https://github.com/spike677/CATMonitor/blob/9c90f215caf91287056fc8fbc4c2362a2b566cd8/docker/NPU_A2_USAGE_GUIDE.md
本页为操作流程，未声称新增 A3 硬件验收结果。

## Slide 8
压测配置调整：三种生效方式
按 Job 选择不改共享配置。管理员变更只在无活动任务时切换，不承诺运行中原子热更新。
外部配置不重编镜像，但切换挂载或环境需要重建容器。模型参数、运行栈或 memory mode 改变后重新核对参考。
08
调整什么
在哪里调整
如何检查与传递
何时生效
本次压测选择
logical 设备 / 算子
模型操作 / reference ID
Web 或 CLI
--npu-devices
--npu-cases
Controller 固定 Job
授权、设备与依赖预检
Describe / Run 用同一参数
本次 Job 生效
无需改 YAML 或重建容器
报告核对实际结果
部署授权与默认值
设备 / 模型 allowlist
默认设备、时限、CPU 规模
generator / 配置
--npu-allowed-devices
--npu-burn-device
新生成目录
完整参数生成 YAML/env
Compose config 核对
空闲后更新服务
授权改 Controller
env / CPU 规模改 workload
Tensor / 模型参数
shape / dtype / pattern
run_count 与模型设置
完整外部配置副本
保留 base 与 A3 配置
不原地改活动任务配置
校验并只读挂载
npu_config_profile.py
--npu-config-dir
更新 NPU 容器
doctor / tensor 详情核对
模型参考匹配后再 compare
Notes: 作业级接口示例：catmonitor stress run --bench npu_burn --npu-devices 0,1 --npu-cases matmul,conv2d。选择必须落在管理员 allowlist，空选择不能扩大为 all。
管理员级变更：以旧配置为基准，在新目录使用完整 generator 参数生成，检查渲染后的 Compose 和应用 YAML。只改授权时更新 daemon Controller；更改 workload 环境、设备映射或配置挂载时更新对应 workload。不要把 Compose config 成功当作 doctor 成功。
外部参数：--npu-config-dir 指向完整只读配置目录，内部挂载位置为 /opt/catmonitor/npuburn-python/ascend_npu_burn/config。管理员手动选择目录，不按产品型号自动选最优参数。npu_config_profile.py 的变体修改目前针对 A2 GPT3/Llama2 指定参数，不是所有算子或 A3 的自动调参器。算子参数应在独立副本中按其真实 case 结构编辑，再使用 --validate-dir 校验。不要杜撰 exec_count，也不降级 dtype。
模型参考：参数、软件栈或内存模式变更后先预检匹配。需要新参考时，在健康授权单卡运行 create_reference，确认 reference_generated 与 saved_steps=expected_steps，再用同一配置进行 compare。生成参考成功不等于 SDC 对照成功。
Web 的 tensor 详情反映当前有效配置，历史报告记录本 Job 的参数，不用当前配置覆盖历史解释。
公开依据（固定提交）：
https://github.com/spike677/CATMonitor/blob/9c90f215caf91287056fc8fbc4c2362a2b566cd8/docker/NPU_A2_USAGE_GUIDE.md
本页为操作流程，未声称新增 A3 硬件验收结果。

## Slide 9
管理员启停：功能开关与任务取消
操作前进入维护窗口，限制新请求并确认活动 Job 状态。关闭压测时保留监控配置、历史和参考卷。
web_enabled=false 不是完整后端安全隔离。Run/Cancel 尚无完整认证/RBAC，Web 只向可信管理网开放。
09
开启压测
启用配置与授权
stress.enabled: true
目标 benchmark: enabled
启动所需 workload
CPU / NPU 按需
设备和模型授权不扩大
更新 Controller
重建 daemon 读取配置
安排短暂监控中断窗口
检查后使用
doctor 与 API 可用
设备空闲后发起 Job
关闭全部压测
完成或取消作业
stress cancel --job ID
确认终态及进程退出
关闭 Stress 段
stress.enabled: false
不改 snapshot / collector
更新 Controller
仅重建 daemon
停止目标 workload
确认已禁用
API enabled=false
available=false
保留监控与数据
监控继续可用
保留历史与参考卷
只关闭 NPU
将 stress.benchmarks.npu_burn.enabled 设为 false，更新 daemon，再停止 NPU workload。CPU 与监控保留。
Cancel 只结束一个 Job。只去掉 Compose profile，不会自动停掉已有容器，也不会撤销 Controller 授权。
Notes: 维护窗口是管理员操作约束，不表示本版本已有通用的“暂停接收所有任务”按钮。应通过获准的访问控制限制新操作，先查询 status，再等待作业结束或用真实 Job ID cancel。
开启：stress.enabled=true，加上目标 benchmark enabled、设备/model allowlist 与所需 workload；start workload，force-recreate daemon，再 doctor。
停用全部：仅修改 stress 段 enabled=false，force-recreate daemon，stop CPU/NPU workload。监控 collector 与 snapshot 配置不变。API 应 enabled=false、available=false；静态 /stress 页面仍可访问。Controller 重建有短暂监控中断。
仅停用 NPU：stress.benchmarks.npu_burn.enabled=false，更新 daemon 并停止 NPU workload。
模型：allowed_npu_models=[] 禁用模型；allow_npu_reference_generation=false 只禁止创建新参考，已有匹配参考仍可 compare。
长期 Monitoring-only 如需收回 daemon Docker socket，应在维护窗口改用不含 stress overlay 的部署组合并保留自定义监控配置。单纯配置关闭 Stress 不自动移除挂载。
当前 web_enabled 参与界面能力显示，不能当作完整 HTTP mutation 授权机制。无完整认证/RBAC时不要暴露到不可信网络。
公开依据（固定提交）：
https://github.com/spike677/CATMonitor/blob/9c90f215caf91287056fc8fbc4c2362a2b566cd8/docker/NPU_A2_USAGE_GUIDE.md
本页为操作流程，未声称新增 A3 硬件验收结果。